Ручной плуг "Вятский Пахарь" является уникальным инструментом для вспашки земли и посадки картофеля. Ширина лемеха 30 см позволяет производить посадку методом "под плуг" следующим образом: В первую борозду закладывается картофель и засыпается землей от второй борозды. Во вторую борозду закладывается удобрение (навоз, гумус и т.п.) и засыпается землей от третьей борозды. В третью борозду снова закладываются семена картофеля и вышеописанные действия повторяются. Ширина между рядками картофеля составляет 60 см (30 + 30).

Работа с ручным плугом "Вятский пахарь" требует определенного навыка. Особое внимание обращается на регулировку инструмента по росту: во время работы руль должен находиться не выше пояса землепашца. Правильная работа осуществляется преимущественно за счет веса тела. Усталость в плечевом поясе и руках говорит о излишнем напряжении, неправильной технике работы или неверно отрегулированной высоте инструмента. Рекомендуется медленно освоить технику работы, добиваясь минимального мышечного напряжения.

Правильно усвоенная техника движений позволит вам работать 3 - 4 часа без перерыва, перепахивая по о,5 сотки в час без изнуряющей усталости.

Работа на земле должна приносить радость, и поверьте, что ручной плуг "Вятский Пахарь" сможет вам её доставить.

Приобрести ручной плуг «Вятский пахарь» вы можете

в Интернет-магазине «Удивительные Вещи»

сайт: www.udivit.ru

email: info@udivit.ru

телефон: (499) 755-70-79

Ручной плуг

"Вятский Пахарь"

Руководство

по эксплуатации

Составные части ручного плуга:

- Лемех - отвал.

- Руль - рычаг.

- Средняя часть с крепежными винтами

|  | 1 Высота плуга настраивается по росту: руль при работе не должен быть выше пояса землепашца. Рукояти руля повёрнуты от себя и лежат в свободно опущенных руках. |
| --- | --- |
|  | 2 При отвале земли вправо, левая нога землепашца находится впереди, правая - на шаг сзади. |
|  | 3 Штык (лемех) вгоняется в землю под углом 45 градусов (ни в коем случае не вертикально!) |
|  | 4 Левая нога приставляется к правой, вес тела несколько смещается на правую рукоять плуга. |
|  | 5 Делается отшаг правой ногой назад с одновременным поворотом руля. Правая рука давит вниз - влево, левая - вверх - вправо. |

Произведено действие, идентичное работе конного или тракторного плуга.

7

Левая нога подтягивается к правой

с одновременным подтаскиванием лемеха

(без подъема!) и постановкой его в исходное положение, как на фото 2. Далее все действия повторяются.